## Slide 1
海南风光九条出力曲线流水线（1/2）：NC → 76年缓存
输入层
风NC 76个年文件：u100、v100 (8760,8,10) m/s
光NC 76个年文件：ssrd (8760,8,10) J/m²·h
80格海陆分类表（31海 / 49陆）
00_check_grid_mask（模块级）
边界多边形逐格包含判定 ↔ 分类表 → 网格海陆核对.json（80格判定）
(8760,8,10) × 76年，逐块读入
风：每年 (8760,2)
光：每年 (8760,)
01_nc_to_cache.load_one_resource（风）
hypot(u100,v100) → 逐时风速 (8760,80)
海31格等权均值 / 陆49格等权均值 → (8760,2)
删2月29日，验证每年完整无重复
01_nc_to_cache.load_one_resource（光）
80格等权均值 ÷ 3600 → (8760,) W/m²
删2月29日，验证每年完整无重复
01_nc_to_cache.main（存NPZ缓存）
风速NPZ 152键 {年}_sea/{年}_land 各(8760,)
光伏NPZ 76键 {年} 各(8760,)
→ 海风(76,8760)、陆风(76,8760)、光(76,8760)

## Slide 2
海南风光九条出力曲线流水线（2/2）：分类 → 代表年 → 插入 → 出力
02_classify_cluster_insert.load_cache
NPZ → dict{年:(8760,)} → (76,8760)；光负噪声≥−0.01截为0
(76,8760) × 3条支路
02.classify_years
年指标：风 mean(v³)、光 ΣG/1000 → 升序分组：小19 / 平均38 / 大19
海风库 ×3（小/平均/大）
export_group：X (N,8760)，N=19或38
medoid → 真实代表年 before (8760,)
insert_wind：q10/q90 → 候选池 →
逐月批次插入 → after (8760,)
陆风库 ×3（小/平均/大）
export_group：X (N,8760)，N=19或38
medoid → 真实代表年 before (8760,)
insert_wind：q10/q90 → 候选池 →
逐月批次插入 → after (8760,)
光伏库 ×3（小/平均/大）
export_group：X (N,8760)，N=19或38
medoid → 真实代表年 before (8760,)
insert_solar：(N,365,24)→日均(N,365)
→低光模板(24,)→整日替换 after (8760,)
02.export_group（写库）
9 × curve_8760.csv (8760,)，各配 summary / candidates / insertion_log
(8760,) × 9
03_power_curves.main（9条支路在此合并）
wind_power：海风4/11/25 m/s α=0.70、陆风2.5/9/18 α=0.95；光伏 p=0.6·G/1000
资源 (8760,) → 出力pu (8760,) 插前/插后 ×9；总表 (8760, 2+9×4)；H=Σpₜ (9,)
04_verify_outputs：复核结果.json → 05_plot_results：PNG（3×3子图）

## Slide 3
步骤2 内部：风插入与光插入的循环结构
insert_wind（风库，先P10后P90，共用同一曲线）
循环外（一次）：算P10/P90 → 候选池（qualified_wind，
越阈且连续≥3h片段）→ 全年/月目标（库内逐年越阈小时
均值，half_up）→ 记录原越阈小时
for 尾部 in (P10, P90)：
while 全年剩余≥3 且 有活跃月：
重算越阈小时 → 全年剩余、12个月缺口
选缺口最大月（同缺口先早月）
额度 = 缺口>6 ? ceil(缺口/2) : 3，且≤全年剩余
try_wind_batch：完整片段优先；均不可行才允许前缀
截断（截后≥3h）；两侧各隔3个正常小时；同日至多
1条；达不到额度整批不提交
成立→提交（更新曲线/占用日/日志）；否则冻结该月
自检：原越阈小时不变、片段不覆盖、目标位之外不变
insert_solar（光库）
循环外（一次）：低光判定（日均≤P10）→ 月目标天=库内
年均值；全年目标天=库内年均值 且 ≥ 代表年原有天数 →
每个可插日的模板（同月同日历史低光日按日总量排序，
奇数取中间1天、偶数取中间2天逐时平均；剔除代表年
原有低光日）
while 全年剩余>0 且 有活跃月：
重算低光日 → 月缺口，选缺口最大月，额度=ceil(缺口/2)
该月按历史低光频次选日，整日24h替换为模板
额度不足或无候选 → 冻结该月
自检：原有低光日、未选日期均未被改动