## Slide 1
海南风光九条出力曲线流水线：76年NC → 九条8760小时出力标幺曲线
每框一个操作，框内标注处理后数据与维度；时间轴删闰年2月29日，每年8760小时
输入
预处理与缓存
分类 · 代表年 · 插入（9库）
出力换算
输出
光NC 76个年文件
ssrd (8760,8,10) J/m²·h
（逐小时累计）
风NC 76个年文件
u100、v100 (8760,8,10) m/s
固定输入（虚线=辅助）
80格海陆分类表（31海/49陆）
海南省边界 GeoJSON
00_check_grid_mask：
边界逐格核验 → 核对.json
01.load_one_resource（光）
80格等权均值÷3600
→(8760,) W/m²
删2/29，验证每年8760h
01.load_one_resource（风）
hypot(u100,v100)→(8760,80)
海31格/陆49格等权均值
→(8760,2)
删2/29，验证每年8760h
01.main 存NPZ ＋ 02.load_cache
风速152键 {年}_sea/{年}_land
光伏76键 {年}，各(8760,)
→ 海风/陆风/光各 (76,8760)
光负噪声≥−0.01截为0
02.classify_years
年指标：风 mean(v³)、光 ΣG/1000
76年升序分组：小19 / 平均38 / 大19
海风库 ×3
X (N,8760)，N=19/38
medoid → 真实代表年
before (8760,)
insert_wind
q10/q90 → 候选池
逐月批次插入
after (8760,)
陆风库 ×3
X (N,8760)，N=19/38
medoid → 真实代表年
before (8760,)
insert_wind
q10/q90 → 候选池
逐月批次插入
after (8760,)
光伏库 ×3
X (N,8760)，N=19/38
medoid → 真实代表年
before (8760,)
insert_solar
(N,365,24)→日均(N,365)
低光模板(24,)整日替换
after (8760,)
02.export_group 写库
9 × curve_8760.csv (8760,)
各配 summary / candidates / insertion_log
03_power_curves.main
（9支路合并）
wind_power：
海风 4/11/25 α=0.70
陆风 2.5/9/18 α=0.95
光伏 p=0.6·G/1000
资源(8760,)→pu(8760,)
插前/插后 ×9
九条出力总表
(8760, 2+9×4)
最大利用小时
H=Σp (9,)
04_verify_outputs
复核结果.json
（原极端保护等）
05_plot_results
九条曲线 PNG
（3×3子图）
风插入：先P10后P90逐月批次，完整片段优先、两侧隔3h、同日至多1条；光插入：月缺口最大优先，低光日整日24h替换 —— 循环细节见 DESIGN.md